## Положение о размещении объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Автомобильная дорога г.Сургут – г.Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км 33+365»

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектируемый мостовой переход через реку Малая Кучиминская  на 33+365 км автомобильной дороге г. Сургут – г. Лянтор расположен в 28-30 км на северо-запад от г. Сургут.

Реконструкция мостового перехода через Реку Малая Кучиминская на км 33+365 выполняется одним этапом строительства:

Начало строительства - ПК0+00 основной оси а/д соответствует эксплуатационному км 33+087.

Конец строительства – ПК6+52 основной оси а/д соответствует эксплуатационному км 33+739.

Участок проектируемого объекта относится к II категории.

Класс дороги – нескоростная, обычная дорога. При назначении плана трассы, ось проектируемого участка максимально приближена к оси существующей дороги.

Интенсивность движения, состав транспортного потока приняты по данным контрольного учета фактической интенсивности движения, предоставленной заказчиком.

Проектируемая временная объездная дорога расположена за границами существующей полосы отвода автодороги: проходит в границах кадастрового квартала 86:03:0000000:123174 по землям лесного фонда.

Перспективный период при назначении категории дороги, элементов плана, продольного и поперечного профиля принят 20 лет.

За расчетную принята интенсивность движения суммарно в обоих направлениях, среднегодовая суточная приведенная к легковому автомобилю.

За начальный год расчетного перспективного периода принят 2018 год - год завершения разработки проектной документации.

Таблица 1

Данные учета фактической интенсивности движения

| Место учета | Интенсивность авт/сутки | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Легковые | Мотоциклы | Автобусы | Грузовые до 2т | Грузовые 2-6т | Грузовые 6-8 т | Грузовые 8-14т | Грузовые > 14т | Автопоезда 12-20т | Автопоезда 20-30т | Автопоезда > 30т |  |
| км 21 среднегодовая физ. ед/сутки 2014 год | 14910 | 64 | 4241 | 831 | 593 | 509 | 1006 | 2302 | 580 | 803 | 403 | 26242 |
| км 23 среднегодовая физ. ед/сутки 2014 год | 11935 | 13 | 2203 | 607 | 272 | 189 | 614 | 1799 | 502 | 330 | 216 | 18677 |
| Итого среднегодовая физ. ед/ сутки участок км 21-км 23 2014 год | 13422 | 39 | 3222 | 719 | 432 | 349 | 810 | 2050 | 541 | 566 | 309 | 22460 |
| Коэф. приведения к легк. авт. | 1 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |  |
| Приведенная к легк. авт. 2014 год | 13422 | 39 | 4511 | 934 | 605 | 558 | 1458 | 4101 | 1190 | 1529 | 990 | 29337 |

Таблица 2

Расчет перспективной интенсивности движения

| Место учета | Интенсивность авт./сутки | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Легковые | Мотоциклы | Автобусы | Грузовые до 2т | Грузовые 2-6т | Грузовые 6-8 т | Грузовые 8-14т | Грузовые > 14т | Автопоезда 12-20т | Автопоезда 20-30т | Автопоезда > 30т |  |
| Начальный год расчетного периода - 2018г. приведенная к легк. авт. | 13829 | 40 | 4647 | 963 | 624 | 575 | 1502 | 4225 | 1226 | 1576 | 1020 | 30226 |
| Расчетная перспективная 2038 год приведенная к легк. авт. | 16707 | 48 | 5614 | 1163 | 754 | 695 | 1815 | 5104 | 1481 | 1904 | 1232 | 36516 |

Реконструкция проектируемого объекта необходима для снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения расхода горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий и, как следствие этого, высвобождением части автомобилей, прежде работавших в плохих условиях.

Таблица 3

Технико-экономические показатели линейного объекта

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | - | Реконструкция |
| 2 | Класс дороги | - | нескоростная, обычная |
| 3 | Категория дороги (участка): |  | II |
| 4 | Строительная длина (общая) | км | 0,652 |
| 5 | Расчетная скорость | км/ч | 120 |
| 6 | Число полос движения | шт. | 2 |
| 7 | Ширина проезжей части | м | 2х3,75 |
| 8 | Ширина разделительной полосы | м | отсутствует |
| 9 | Ширина обочин, в т.ч.: | м | 3,75 |
|  | - ширина обочины укрепленной по типу проезжей части | м | 0,75 |
| 10 | Ширина земляного полотна | м | 15,0 |
| 11 | Поперечный уклон проезжей части | промилле | 20 |
| 12 | Поперечный уклон обочины | промилле | 40 |
| 13 | Наименьший радиус кривых, м: |  |  |
|  | - в плане | м | 800 |
|  | - в продольном профиле выпуклых/вогнутых | м / м | 15000 / 5000 |
| 14 | Тип дорожной одежды и вид покрытия | -- | Капитальный. Асфальтобетон. |
| 15 | Мосты (мостовой переход через р.Малая Кучиминская) | шт. | 1 |
| 16 | Инженерные коммуникации (количество переустраиваемых коммуникаций): |  |  |
|  | - кабель связи (демонтаж) | шт. | 2 |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемая к реконструкции существующая автомобильная дорога и мостовой переход проходят по землям промышленности и лесного фонда,  вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов», расположены по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, Сургутское лесничество.

Для размещения линейного объекта автомобильной дороги проектом планировки территории сформированы границы полосы отвода общей площадью – 2,3847га.

Из них на период эксплуатации и строительства, реконструкции линейного объекта:

- по землям лесного фонда (86:03:0000000:136874, 86:03:0000000:123174) – 0,4406 га,

- по неразграниченным землям (86:03:0000000) –0,0637га,

- по землям Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» (86:03:0000000:8124) – 1,850 га

- по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения (86:03:0030502:127) – 0,0304 га.

Таблица 4

| Площади земельных участков, необходимые для реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта |
| --- |
| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, стоящим на кадастровом учете, га | Зона допустимого размещения, га |
| «Автомобильная дорога г.Сургут – г.Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Кучиминская на км33+365» | 0,471 | 1,85 | 2,3847 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Система координат МСК86

| Обозначение характерных точек границы | Координаты | Обозначение характерных точек границы | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3547255.03 | 997825.68 | 5 | 3547554.07 | 997582.94 |
| 10 | 3547794.53 | 997480.63 | 6 | 3547699.79 | 997484.87 |
| 11 | 3547787.15 | 997485.56 | 66 | 3547577.32 | 997611.10 |
| 12 | 3547777.39 | 997491.62 | 69 | 3547794.83 | 997459.67 |
| 13 | 3547773.31 | 997484.05 | 67 | 3547554.24 | 997626.34 |
| 14 | 3547763.26 | 997483.59 | 70 | 3547778.81 | 997435.74 |
| 15 | 3547719.87 | 997514.73 | 68 | 3547526.54 | 997645.05 |
| 16 | 3547695.50 | 997531.16 | 71 | 3547236.80 | 997798.17 |
| 17 | 3547439.84 | 997702.71 | 72 | 3547253.37 | 997823.18 |
| 2 | 3547235.14 | 997795.68 | 7 | 3547776.95 | 997433.26 |
| 3 | 3547506.60 | 997615.05 | 8 | 3547799.55 | 997466.75 |
| 4 | 3547533.77 | 997596.75 | 9 | 3547798.93 | 997478.15 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения проектируемого линейного объекта, отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог, мостовых переходов и подходов к ним устанавливается полоса отвода шириной не менее 3 метров от подошвы проектируемой насыпи, определенная проектной документацией.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Для проектируемой автодороги установлена ширина придорожной полосы – 75м.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Разработка мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства существующих, строящихся и планируемых к строительству не требуется, в связи с отсутствием данных объектов

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям:

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций.

# Text boxes

Приложение 54

к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 24 января 2019 года № 2-нп