|  | Приложение 41 к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2018 года № 23-нп |
| --- | --- |

Проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Автомобильная дорога г. Сургут –                          г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436»

Землепользователь: Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»

Графическая часть 1.

Графическая часть 2.

|  | Приложение 42 к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2018 года № 23-нп |
| --- | --- |

## Положение о размещении линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436»

## Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки территории для линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436» (далее - проектируемый объект) предусматривает строительство (реконструкцию) существующего мостового сооружения и автомобильной дороги по нормативным параметрам, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию моста и дороги, как инженерных сооружений. Основное назначение сооружений заключается в обеспечении надежного и круглогодичного транспортного сообщения Ханты-Мансийского автономного округа, в обеспечении надежной автотранспортной связи между населенными пунктами, находящихся в районе тяготения объекта: город Лянтор, п. Нижнесортымский и другие населенные пункты Сургутского района, дачные участки г.Сургута, а также месторождения нефтегазовых компаний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Задачей разработки проекта является доведение всех параметров автомобильной дороги до нормативных значений, соответствующих II категорий и обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию дороги, как инженерного сооружения.

Безопасность автомобильной дороги, как инженерного сооружения, обеспечивается посредством установления и соблюдения требований к проектным показателям, показателям прочности, надежности и устойчивости всех элементов в течение всего срока службы дороги.

Таблица 1

Основные показатели линейного объекта (автомобильной дороги)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | - | Реконструкция |
| 2 | Класс дороги | - | не скоростная, обычного типа |
| 3 | Категория дороги: | - | II |
| 4 | Строительная длина | км | 0,354 |
| 5 | Расчетная скорость | км/ч | 120 |
| 6 | Число основных полос движения: | шт. | 2 |
| 7 | Ширина полосы движения | м | 3,75 |
| 8 | Ширина обочин, в т.ч.: | м | 3,75 |
|  | - ширина краевой полосы у обочины | м | 0,75 |
|  | - ширина укрепленной части обочины | м | 3,0 |
| 9 | Ширина земляного полотна | м | 15,0 |
| 10 | Поперечный уклон проезжей части | промилле | 20 |
| 11 | Поперечный уклон обочины | промилле | 40 |
| 12 | Наименьший радиус кривых в продольном профиле: |  |  |
|  | - выпуклых | м | 15020 |
|  | - вогнутых | м | 5003 |
| 13 | Тип дорожной одежды и вид покрытия | --- | Капитальный / асфальтобетон |
| 14 | Мосты (мостовой переход через р. Большая Кучеминская) | шт. | 1 |

Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов,

внутригородских территорий городов федерального значения, на
территориях которых устанавливается зона планируемого
размещения линейного объекта

В административном отношении проектируемый объект расположен в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Планируемая территория для размещения проектируемого объекта располагается на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела – Сургутского лесничества (Сургутское участковое лесничество) и частично на землях промышленности и землях запаса Сургутского района.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого

размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными границами полосы отвода проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Таблица 2

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения

Система координат МСК86

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 999 808,25 | 3 543 898,87 |
| 2 | 999 784,67 | 3 543 931,80 |
| 3 | 999 754,43 | 3 543 980,80 |
| 4 | 999 695,18 | 3 544 076,83 |
| 5 | 999 637,00 | 3 544 160,17 |
| 6 | 999 606,76 | 3 544 203,50 |
| 7 | 999 606,52 | 3 544 203,35 |
| 8 | 999 584,08 | 3 544 182,87 |
| 9 | 999 613,84 | 3 544 134,95 |
| 10 | 999 656,73 | 3 544 065,89 |
| 11 | 999 730,40 | 3 543 958,07 |
| 12 | 999 759,21 | 3 543 915,90 |
| 13 | 999 781,19 | 3 543 882,40 |
| На период строительства: |
| 10 | 999 656,73 | 3 544 065,89 |
| 14 | 999 615,81 | 3 544 131,77 |
| 15 | 999 624,13 | 3 544 033,74 |
| 16 | 999 677,02 | 3 543 983,34 |
| 17 | 999 728,75 | 3 543 960,48 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) объектов из зон планируемого размещения объекта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 1,753 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода.

Граница постоянного отвода автодороги (линейного объекта) проходит на расстоянии 1,0 м от подошвы насыпи реконструируемой автодороги в обе стороны.

Таблица 3

Площади земельных участков, необходимые для

реконструкции и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь земельных участков, стоящих на кадастровом учете, га | Зона допустимого размещения, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лесной фонд | Земли запаса | Лесной фонд (на период строительства) |  |  |
| «Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436» | 0,1478 | 0,0296 | 0,5307 | 1,0449 | 1,753 |
|  | 0,7081 |  |  |

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям:

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций.

|  | Приложение 43 к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2018 года № 23-нп |
| --- | --- |

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Автомобильная дорога г. Сургут –                          г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436»

Землепользователь: Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»

Графическая часть.

|  | Приложение 44 к приказу Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 ноября 2018 года № 23-нп |
| --- | --- |

Текстовая часть проекта межевания территории

для размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

«Автомобильная дорога г. Сургут – г. Лянтор. Реконструкция мостового перехода через реку Большая Кучеминская на км 37+436»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Планируемая к реконструкции существующая автомобильная дорога проходит по землям лесного фонда, вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов» и частично по землям промышленности и землям запаса Сургутского района Ханты-Мансийский автономный округ – Югры.

Для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) проектом планировки территории сформированы границы зоны планируемого размещения общей площадью - 1,753 га.

Из них на период эксплуатации и строительства, реконструкции линейного объекта:

- по землям лесного фонда с кадастровым номером земельного участка 86:03:0000000123198 - 0,6785 га, из них 0,1478 га - на период эксплуатации и 0,5307 га - на период строительства;

-  по землям запаса - 0,0296 га;

- по землям промышленности с кадастровым номером земельного участка 86:03:0000000: 8124 (площадь, учтенная в ЕГРН) - 1,0449 га.

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый линейный объект

| № п/п | № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:03:0000000:123198:ЗУ2 | 0,1478 | Земли лесного фонда | Сургутское лесничество |
| 2 | 86:03:0000000:123198:ЗУ1 | 0,5307 | Земли лесного фонда | Сургутское лесничество |
| 3 | 86:03:0030502:ЗУ1 | 0,0296 | Земли запаса | Сургутский район |
|  | Итого, га | 0,7081 |  |  |
| 4 | 86:03:0000000:8124 | 1,0449 | Земли промышленности | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» |
| ВСЕГО для объекта, га | 1,753 |  |  |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования для земельных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливаются на основании классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков – «автомобильный транспорт».

В  соответствии с пунктом 13  части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования образуемых земельных участков устанавливается - «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Участок расположен в защитных лесах категории: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Вид разрешенного использования лесов – «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».

На защитных лесах (ОЗУ: придорожные полосы) преобладающей породой являются:

- ель (спелая и перестойная) - на площади 0,6301 м2, с запасом древесины 79 м3;

- сосна - на площади 0,0165 м2, из которой приспевающая - на площади 0,0095 м2, спелая и перестойная  - на площади 0,007 м2.

Площадь защитных лесов (реки, зимники) составляет 0,0319 м2.

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка:

- на выделе 121 соотношение древесных запасов - 3Е2К3С2Б, возраст - 160 лет, бонитет - 5, полнота яруса - 0,5, средний запас спелой и перестойной древесины - 130 м3/га;

- на выделе 49 - 4Е1К3С2Б, возраст - 150 лет, бонитет - 5, полнота - 0,4, средний запас спелой и перестойной древесины - 90 м3/га;

- на выделе 62 - 10С+Б, возраст - 140 лет, бонитет - 5А, полнота - 0,4, средний запас спелой и перестойной древесины - 70 м3/га;

- на выделе 63 - 10С, возраст - 120 лет, бонитет - 5А, полнота - 0,3, средний запас приспевающей древесины - 45 м3/га;

- на выделе 72 - 10С, возраст - 160 лет, бонитет - 5А, полнота - 0,4, средний запас спелой и перестойной древесины - 80 м3/га;

- на выделе 76 - 8С2Б, возраст - 120 лет, бонитет - 5А, полнота - 0,4, средний запас приспевающей древесины - 70 м3/га.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с установленными границами полосы отвода проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Система координат МСК86

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 999 808,25 | 3 543 898,87 |
| 2 | 999 784,67 | 3 543 931,80 |
| 3 | 999 754,43 | 3 543 980,80 |
| 4 | 999 695,18 | 3 544 076,83 |
| 5 | 999 637,00 | 3 544 160,17 |
| 6 | 999 606,76 | 3 544 203,50 |
| 7 | 999 606,52 | 3 544 203,35 |
| 8 | 999 584,08 | 3 544 182,87 |
| 9 | 999 613,84 | 3 544 134,95 |
| 10 | 999 656,73 | 3 544 065,89 |
| 11 | 999 730,40 | 3 543 958,07 |
| 12 | 999 759,21 | 3 543 915,90 |
| 13 | 999 781,19 | 3 543 882,40 |
| На период строительства: |
| 10 | 999 656,73 | 3 544 065,89 |
| 14 | 999 615,81 | 3 544 131,77 |
| 15 | 999 624,13 | 3 544 033,74 |
| 16 | 999 677,02 | 3 543 983,34 |
| 17 | 999 728,75 | 3 543 960,48 |