Приложение 36

к приказу Департамента строительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 24 января 2019 года № 2-нп

Положение о размещении объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Подстанция 110/35/6кВ «Север» с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения»

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории «Подстанция 110/35/6кВ «Север» с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения» (далее -проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

- ПС 110/35/6 кВ «Север»;

- ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Север;

- Подъезд к ПС 110/35/6 кВ «Север».

Таблица 1

Характеристика проектируемых линейных объектов

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/35/6 кВ | шт. | 1 |
| 1.1 | Площадь ОРУ 110 кВ | м2 | 1700 |
| 1.2 | Площадь ОРУ 35 кВ | м2 | 1900 |
| 1.3 | Площадь КРУМ 6 кВ | м2 | 91,125 |
| 1.4 | Площадь ОПУ | м2 | 334,125 |
|  | Общая площадь (освоение) | м2 | 13106,0 |
|  | Площадь участка (в пределах ограды) | м2 | 10058,0 |
| 1.5 | Площадь внутриплощадочных проездов | м2 | 2484,0 |
| 1.6 | Наружное ограждение | м | 442 |
| 1.7 | Мачта ПМС-32,25 (высотой 32,25 м) | шт. | 1 |
| 2 | Установленная мощность, | кВА | 2х40 000 |
| 3 | Потребляемая мощность, | кВт | 34756 |
| 4 | Протяженность подъездных дорог, всего | Категория | IV-в |
|  |  | км | 0,15582 |
| 5 | ВЛ 110 кВ | км | 5,04 |
| 5.1 | ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Север» | км | 5,04 |
| 6 | Волоконно-оптическая линия связи, волокон | км | 48 |

Назначение.

Подстанция (ПС) 110/35/6 кВ типа КТПБ (М) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжения 110/35/6 кВ и служит для электроснабжения потребителей объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Нефтеюганского лесничества (Лемпинское участковое лесничество) и на землях промышленности в границах Нефтеюганского района.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                      МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| Точка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 957424.32 | 3440519.05 |
| 2 | 957514.44 | 3440484.78 |
| 3 | 957498.15 | 3440441.96 |
| 4 | 957505.36 | 3440439.23 |
| 5 | 957461.64 | 3440324.26 |
| 6 | 957429.59 | 3440336.45 |
| 7 | 957285.20 | 3440032.56 |
| 8 | 957233.73 | 3439924.26 |
| 9 | 956588.96 | 3440134.43 |
| 10 | 955947.35 | 3440159.99 |
| 11 | 954306.61 | 3438768.29 |
| 12 | 954173.67 | 3438375.96 |
| 13 | 954011.42 | 3437917.35 |
| 14 | 953851.99 | 3437928.84 |
| 15 | 953837.21 | 3437932.67 |
| 16 | 953811.12 | 3437948.77 |
| 17 | 953813.46 | 3437971.56 |
| 18 | 953813.54 | 3437971.58 |
| 19 | 953813.84 | 3437974.46 |
| 20 | 953813.77 | 3437974.45 |
| 21 | 953817.39 | 3438007.96 |
| 22 | 953826.80 | 3438009.92 |
| 23 | 953834.90 | 3438010.67 |
| 24 | 953849.20 | 3437995.19 |
| 25 | 953855.22 | 3437988.76 |
| 26 | 953866.41 | 3437987.96 |
| 27 | 953882.08 | 3437986.82 |
| 28 | 953970.11 | 3437980.49 |
| 29 | 954116.98 | 3438395.59 |
| 30 | 954255.13 | 3438803.30 |
| 31 | 955886.76 | 3440187.25 |
| 32 | 955907.30 | 3440204.68 |
| 33 | 955920.55 | 3440215.91 |
| 34 | 955926.38 | 3440220.86 |
| 35 | 955971.29 | 3440219.07 |
| 36 | 956061.06 | 3440215.50 |
| 37 | 956231.30 | 3440208.72 |
| 38 | 956379.89 | 3440202.80 |
| 39 | 956491.19 | 3440198.38 |
| 40 | 956575.34 | 3440195.02 |
| 41 | 956599.64 | 3440194.07 |
| 42 | 956622.22 | 3440186.72 |
| 43 | 956753.70 | 3440143.84 |
| 44 | 956886.84 | 3440100.45 |
| 45 | 957202.22 | 3439997.65 |
| 46 | 957231.82 | 3440059.94 |
| 47 | 957374.36 | 3440357.46 |
| 48 | 957340.54 | 3440370.33 |
| 49 | 957344.24 | 3440380.10 |
| 50 | 957315.96 | 3440391.68 |
| 51 | 957254.50 | 3440416.96 |
| 52 | 957245.65 | 3440416.99 |
| 53 | 957240.35 | 3440415.26 |
| 54 | 957233.21 | 3440410.01 |
| 55 | 957229.49 | 3440404.47 |
| 56 | 957233.03 | 3440422.73 |
| 57 | 957246.38 | 3440446.03 |
| 58 | 957246.37 | 3440446.04 |
| 59 | 957252.65 | 3440458.79 |
| 60 | 957253.12 | 3440452.94 |
| 61 | 957254.18 | 3440449.58 |
| 62 | 957256.50 | 3440445.48 |
| 63 | 957259.68 | 3440442.03 |
| 64 | 957265.73 | 3440438.43 |
| 65 | 957325.65 | 3440417.82 |
| 66 | 957334.68 | 3440415.17 |
| 67 | 957337.72 | 3440416.32 |
| 68 | 957338.95 | 3440418.03 |
| 69 | 957341.84 | 3440426.27 |
| 70 | 957345.56 | 3440434.87 |
| 71 | 957326.64 | 3440441.55 |
| 72 | 957266.93 | 3440465.34 |
| 73 | 957261.80 | 3440466.33 |
| 74 | 957255.07 | 3440465.61 |
| 75 | 957251.47 | 3440465.61 |
| 76 | 957259.58 | 3440480.98 |
| 77 | 957262.66 | 3440477.56 |
| 78 | 957264.71 | 3440475.81 |
| 79 | 957266.16 | 3440474.72 |
| 80 | 957270.90 | 3440472.02 |
| 81 | 957274.20 | 3440470.68 |
| 82 | 957349.25 | 3440442.05 |
| 83 | 957353.12 | 3440448.61 |
| 84 | 957368.45 | 3440443.75 |
| 85 | 957383.49 | 3440483.29 |
| 86 | 957383.87 | 3440483.33 |
| 87 | 957407.34 | 3440474.40 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 32,3843 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтены при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов отсутствуют, и требования к архитектурным решениям не установлены.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите существующей автомобильной дороги, трубопроводов, ЛЭП, площадок кустов скважин, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого объекта не потребуется.

Проектируемые объекты расположены на соответствующих расстояниях от существующих объектов инфраструктуры, что обеспечивает их сохранность,  а также безопасность при строительстве новых объектов, при проведении работ, надежность в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, так как объекты технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Проектируемый объект не попадает в границы территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается благоустройство территории и рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В проектной документации разработаны разделы по мероприятиям:

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по пожарной безопасности и гражданской обороне, обеспечивающие решение задач по предупреждению и предотвращению данных ситуаций.